| Описание предохранителей TOYOTA VISTA / VISTA ARDEO Если какие-то электрические узлы авто не работают, то первым делом проверьте предохранители. Чтобы проще было вытаскивать предохранители используйте специальный съемник - "пинцет". Если его не сперли, то он находится в блоке предохранителей моторного отсека. Не рекомендуется устанавливать предохранители отличных от рекомедованых номеналов. Перед заменой желательно выяснить причину перегорания. Предохранители на 50А и 100А, как правило, прикручены. Предохранители в салоне автомобиля внешний вид предохранителей расположение предохранителей в салоне автомобиля расположение предохранителей блока в салоне автомобиля (модели до 04.2000) расположение предохранителей блока в салоне автомобиля (модели с 04.2000) Предохранители блока в салоне автомобиля (модели до 04.2000) № Обозначение Цепь предохранителя Номинал 1 PANEL 2 Противотуманная фара 5А 2 TAIL Габариты 5А 3 PANEL 1 Электронный блок управления трансмиссией, аварийная сигнализация 5A 4 METER Комбинация приборов 5A 5 ABS-IG Антиблокировочная система тормозов (ABS) 5A 6 WARN Индикаторы 5A 7 FAN Вентилятор 5A 8 MPX-B Бортовой компьютер 5A 9 ECU-BI Отопитель, система дистанционного управления центральным замком 5A 10 ROOM Освещение салона 5A 11 BODY-ECU-IG Бортовой компьютер 5A 12 DOOR-ECU-IG Электроприводы стеклоподъемников 5A 13 DEFOGER Обогреватель заднего стекла 5A 14 BACK Фонарь заднего хода 5A 15 WASHER Омыватель 15A 16 STOP Стоп-сигналы 15A 17 TURN Указатели поворотов 7,5A 18 DEICER Антиобледенитель щеток стеклоочистителя лобового стекла 20A 19 ROOF Люк 30A 20 HEATER Кондиционер и отопитель 10A 21 AM1 Замок зажигания 20A 22 AIR-BAG-ACC Система подушек безопасности (SRS) 10A 23 ECU-ACC Система блокировки селектора АКПП и замка зажигания, часы, электропривод боковых зеркал 7,5A 24 D FR DOOR Электропривод стеклоподъемника двери водителя 20A 25 DOOR №1 Центральный замок 30A 26 RR WIPER Стеклоочиститель заднего стекла 15A 27 LITER Прикуриватель 15A 28 D RR DOOR Электропривод стеклоподъемника задней правой двери 20A 29 OBD Диагностика 7,5A 30 DEICER RELE Антиобледенитель щеток стеклоочистителя лобового стекла 7,5A 31 P FR DOOR Электропривод стеклоподъемника передней двери пассажира 20A 32 P RR DOOR Электропривод стеклоподъемника задней левой двери 20A 33 RADIO №1 Аудиосистема 15A 34 WIPER Переключатель управления стеклоочистителя и омывателя 25A 35 FOG Противотуманная фара 15A Предохранители блока в салоне автомобиля (модели c 04.2000) № Обозначение Цепь предохранителя Номинал 1 PANEL 2 Противотуманная фара 10А 2 TAIL Габариты 10А 3 PANEL 1 Электронный блок управления трансмиссией, аварийная сигнализация 10A 4 METER Комбинация приборов 7.5A 5 ABS-IG Антиблокировочная система тормозов (ABS) 7.5A 6 WARN Индикаторы 7.5A 7 FAN Вентилятор 7.5A 8 MPX-B Бортовой компьютер 7.5A 9 ECU-BI Отопитель, система дистанционного управления центральным замком 7.5A 10 ROOM Освещение салона 7.5A 11 BODY-ECU-IG Бортовой компьютер 7.5A 12 DOOR-ECU-IG Электроприводы стеклоподъемников 7.5A 13 DEFOGER Обогреватель заднего стекла 7.5A 14 BACK Фонарь заднего хода 7.5A 15 WASHER Омыватель 15A 16 STOP Стоп-сигналы 15A 17 TURN Указатели поворотов 7.5A 18 DEICER Антиобледенитель щеток стеклоочистителя лобового стекла 20A 19 ROOF Люк 30A 20 HEATER Кондиционер и отопитель 10A 21 AM1 Замок зажигания 20A 22 AIR-BAG-ACC Система подушек безопасности (SRS) 10A 23 ECU-ACC Система блокировки селектора АКПП и замка зажигания, часы, электропривод боковых зеркал 7.5A 24 D FR DOOR Электропривод стеклоподъемника двери водителя 20A 25 DOOR №1 Центральный замок 25A 26 RR WIPER Стеклоочиститель заднего стекла 15A 27 MIRROR HEATER Система подогрева боковых зеркал 10A 28 LITER Прикуриватель 15A 29 D RR DOOR Электропривод стеклоподъемника задней правой двери 20A 30 OBD Диагностика 7.5A 31 DEICER RELE Антиобледенитель щеток стеклоочистителя лобового стекла 7.5A 32 P FR DOOR Электропривод стеклоподъемника передней двери пассажира 20A 33 P RR DOOR Электропривод стеклоподъемника задней левой двери 20A 34 RADIO №1 Аудиосистема 15A 35 WIPER Переключатель управления стеклоочистителя и омывателя 25A 36 FOG Противотуманная фара 15A Предохранители моторного отсека Расположение блока предохранителей в моторном отсеке автомобиля Расположение предохранителей блока в моторном отсеке автомобиля (модели до 04.2000) Расположение предохранителей блока в моторном отсеке автомобиля (модели с 04.2000) Предохранители блока в моторном отсеке автомобиля (модели до 04.2000) № Обозначение Цепь предохранителя Номинал 1 HAZARD Аварийная сигнализация 10A 2 EFI Электронный блок управления двигателем 20A 3 AM2 Замок зажигания 10A 4 THROTTLE Система электронного управления дроссельной заслонкой 15A** 5 IG2 Электронный блок управления двигателем 15A 6 HORN Звуковой сигнал 10A 7 ALT SENSING Генератор 7,5A 8 EFI №1 Электронный блок управления двигателем 7,5A* 15A** 9 AIR BAG-B Система подушек безопасности (SRS) 7,5A 10 CUT - 30A 11 HEAD RH Правая фара ближнего света 10A 12 ABS №2 Антиблокировочная система тормозов (ABS) 25A 13 HEAD LH Левая фара ближнего света 10A 14 EFI №2 Электронный блок управления двигателем 7,5A 15 HEAD RH Правая фара дальнего света 10A 16 HEAD LH Левая фара дальнего света 10A * - модели с двигателями 1ZZ-FE и 3S-FE ** - модели с двигателем 3S-FSE D4 Предохранители блока в моторном отсеке автомобиля (модели c 04.2000) № Обозначение Цепь предохранителя Номинал 1 HAZARD Аварийная сигнализация 10A 2 EFI Электронный блок управления двигателем 20A 3 AM2 Замок зажигания 10A 4 IG2 Электронный блок управления двигателем 15A 5 HORN Звуковой сигнал 10A 6 ALT SENSING Генератор 7.5A 7 EFI №1 Электронный блок управления двигателем 7.5A 8 AIR BAG-B Система подушек безопасности (SRS) 7.5A 9 CUT - 30A 10 HEAD RH Правая фара ближнего света 10A 11 ABS №2 Антиблокировочная система тормозов (ABS) 25A 12 HEAD LH Левая фара ближнего света 10A 13 EFI №2 Электронный блок управления двигателем 7.5A 14 HEAD RH Правая фара дальнего света 10A 15 HEAD LH Левая фара дальнего света 10A |  |
| --- | --- |